Мачта сотовой связи высотой 30м

- Основные расчетные положения и нагрузки.

Проект разработан с учетом нагрузок и климатических воздействий, определенных заданием на проектирование:

- температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки) -26ºС

- расчетное значение веса снегового покрова (III район) 180кгс/м2

- нормативная ветровая нагрузка (II район) 30кгс/м2

- гололедный район (III район) с толщ. стенки гололеда 10мм

- Нагрузки от оборудования

| Тип оборудования | Кол-во | Габариты, мм | Масса 1 шт., кг | Отметка установки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Антенна панельная | 6 | 2100х350х110 | 30 | 30,0 |
| Радиомодуль | 6 | 560х560х160 | 25 | 28,0 |
| Радиомодуль | 6 | 560х560х160 | 25 | 27,0 |
| Антенна РРС с радиомодулем | 2 | Ø600х350 | 30 | 30,0 |

- Стоимость данной конструкции на ноябрь 2011 года составляет 359 900,00 руб. с НДС.

- Комплект закладных стоит 30 680,00 руб. с НДС