–––Описание и характеристика сооружения.

Вышка связи представляет собой  металлическую консольную 12-гранную стойку высотой 30 м, переменного сечения , равномерно сужающуюся к верху, защемленную в основании.

Ствол в основании - 16 ти угольник, описанная окружность 905 мм

Ствол в вершине - 16 ти угольник, вписанный в окружность 200 мм.

Мачта состоит из 3-х блоков, соединенных по принципу телескопического стыка, с напуском вышележащей ступени на нижележащую.

Стволы ступеней изготовлены из гнутых стальных листов толщиной :

6 мм для нижней ступени,

5 мм для средней и верхней ступеней.

Мачта крепится к основанию при помощи 16 фундаментных болтов М36.

Для монтажа антенного оборудования в верхней части мачты устанавливается куст

стоек, при этом их ось отнесена от оси мачты на 500 мм.

Для подъема на опору связи устанавливаются детали под степ-болты. По согласованию с заказчиком возможна установка лестницы.

Для кабель-роста в антенной опоре предусмотрены кронштейны, идущие с шагом 1 м по трем граням мачты.

Основные расчетные положения и нагрузки.

Проектные нагрузки разрабатывались в соответствии со следующими данными:

- температура наиболее холодной пятидневки наружного воздуха -26°С

- III район расчетного значения веса снегового покрова 180 кгс/м2

- II район нормативной ветровой нагрузки 30 кгс/м2

- гололедный район (III район) с толщ. стенки гололеда 10мм